REAPROVEITAMENTO DE PÓS DO DESEMPOEIRAMENTO E DOS FINOS METÁLICOS DAS ESCÓRIAS DO CONVERTEDOR

MRPL (REFINO DE METAL POR LANÇA)

H. B. Loss(1), A. P. Júnior(1), C. B. Fonseca (1), C. N. dos Santos(2)

cnsantos03@yahoo.com.br

1Centro Universitário do Leste de Minas Gerais, UnilesteMG

2Universidade Federal Fluminense, UFF, Volta Redonda, RJ, Brasil

RESUMO

O convertedor MRPL (Processo de Refino de Metal por Lança) é o principal equipamento utilizado na produção de aços carbonos especiais e aços elétricos da ArcelorMittal Inox Brasil (AMIB). Durante as fases de produção destes aços, são gerados gases, escórias e finos provenientes do sistema de desempoeiramento. No presente trabalho, foram feitas as caracterizações dos finos metálicos das escórias e dos pós do desempoeiramento. Posteriormente foram produzidos briquetes com a mistura destas duas matérias primas e estes foram utilizados na carga metálica do MRPL em substituição a sucata metálica da carga do mesmo. Os resultados obtidos de caracterização, simulação e produção dos briquetes, sugerem uma melhoria na concentração dos finos metálicos das escórias do MRPL para que os briquetes possam substituir a carga metálica do convertedor MRPL na produção de aços carbonos especiais e aços de grãos não-orientados (GNO).

Palavras-Chaves: Aciaria. Resíduos. Briquetes.

INTRODUÇÃO

A siderurgia é a indústria produtora de aço, a qual engloba os processos de obtenção de produtos à base de ferro. O aumento da produção de aço gera um aumento na produção de resíduos, como pós, lamas e escórias, e uma forma de diminuir os impactos ambientais é a utilização do processo de reciclagem(1). A gestão dos resíduos inclui medidas voltadas ao aumento da eficiência dos processos, de modo a reduzir sua geração e dar-lhes destinação adequada, priorizando sua recuperação, reutilização ou reciclagem.

A gestão dos resíduos inclui diferentes processos, um dos processos mais utilizados para a aglomeração de partículas é o processo de briquetagem(2), pois apresenta baixos custos de produção se comparado com processos típicos de aglomeração como a sinterização ou a pelotização.

O MRPL consiste em um convertedor de injeção de gases (oxigênio e gás inerte), típico de produção de aços carbonos ligados e aços elétricos. Durante a operação do convertedor para o refino do aço, são gerados resíduos, como pós e lamas e estes são coletados nos sistemas de desempoeiramento e nas estações de tratamento de efluentes, sendo objetos de pesquisas, com o objetivo de desenvolver alternativas para sua utilização com viabilidade técnica e econômica e eliminação deste passivo(3).

Uma alternativa de reaproveitamento de resíduos é na forma de briquetes que é uma técnica muito barata e simples que consiste nas etapas de preparação, mistura, compactação e cura, atendendo a forte cobrança da sociedade e dos órgãos ambientais para que os resíduos gerados não sejam depositados em aterros e uma preocupação crescente com a sustentabilidade do setor siderúrgico(4).

As aplicações de tecnologias de reciclagem exigem o estudo de viabilidade econômica do processo, pois os custos envolvidos de recuperação não podem exceder os custos de beneficiamento do produto, obtendo desta forma, uma boa relação custo benefício para a cadeia produtiva(5).

No presente trabalho, foram feitas as caracterizações dos finos metálicos das escórias e dos pós do desempoeiramento. Posteriormente foram produzidos briquetes com a mistura destas duas matérias primas e estes foram utilizados na carga metálica do MRPL em substituição a sucata metálica.

MATERIAIS E MÉTODOS

Os resíduos utilizados nesse estudo não sofreram nenhum tipo de tratamento físico ou químico para a sua caracterização procurando manter a sua forma in natura. As amostras foram denominadas de PDM (pós do desempoeiramento do MRPL)  e FMR (finos metálicos recuperados das escórias), conforme Fig. 1.

Figura 1. Resíduos utilizados: PDM e FMR.

Neste trabalho foram utilizadas as técnicas para a caracterização dos resíduos quanto às potencialidades de riscos ambientais (ABNT NBR 10004:2004), análise química via úmida, umidade, granulometria utilizando malhas da série de Tyler e microscopia eletrônica de varredura (MEV).

Utilizou equipamentos tais como balança Satorius modelo CP224S, bico de gás, balão volumétrico de 50mL +/- 0,12mL e espectrômetro de emissão ótico ICP 5300DV da PerkinElmer. Para o cálculo da densidade utilizou-se o método de picnometria, uma determinação da densidade real de materiais sólidos, mediante a medição indireta da massa e do volume do sólido em balão volumétrico de fundo chato. Os equipamentos utilizados foram balança Satorius Modelo.CP224S e picnômetro de 50mL marca Blaubrand e água destilada.

Após caracterizar os pós-metálicos separadamente, formulou-se briquetes com 50% de cada resíduo. Utilizou cimento ARI CP5 de alta resistência inicial e melaço de cana-de-acúcar em pó como ligante de cura rápida.

Para a cura completa dos briquetes, os mesmos ficaram 5 dias em repouso. Foram produzidos 100t de briquetes para testes e foram denominados de PDFM (Fig. 2).

Figura 2. Briquetes confeccionados (PDFM).

O processo utilizado para a aglomeração dos resíduos foi a briquetagem, o qual é a aglomeração de partículas finas em prensas em que as forças de atração molecular de Van der Waals apresentam uma forte influência na aglomeração das partículas. Por ser um processo bem difundido e de baixo custo de produção, o processo foi para ser utilizado nesse trabalho, além disso já existe uma planta de briquetagem próxima a usina siderúrgica onde os testes foram realizados.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise química dos resíduos mostrou que o PDM, apresentou teor de FeT de 50,97% enquanto o FMR de 59,40%. Tanto para o PDM quanto para o FMR foram caracterizados outros elementos tais como SiO2, CaO e MgO, isso sugere que esses elementos presentes, tais como SiO2, MgO e CaO, podem ser explicado pelo processo de formação dos gases CO e CO2 que carreiam estes óxidos ao atravessarem a escória. Os elementos presentes no PDM são característicos do processo de oxidação do aço bem como elementos formadores de escória que são succionados pelo desempoeiramento e para o FMR estes elementos químicos são provenientes dos resíduos de escória incorporados aos metálicos recuperados da mesma.

A umidade do PDM foi de 0,29%. A baixa umidade é justificada, pois o processo de desempoeiramento é a seco em altas temperaturas, pois os finos são gerados durante o processamento da corrida de aço no convertedor MRPL. A umidade do FMR foi de 1,48%. A maior umidade do resíduo FMR é devido o processamento de movimentação das escórias ser a úmido para reduzir a geração de particulados

A Fig. 3 mostra a análise granulométrica simples e acumulada para PDM e para o FMR. Com a análise da granulometria observa-se que o PDM apresenta partículas muitas finas se comparado com o FMR.

Figura 3. Distribuição granulométrica simples e acumulada do PDM respectivamente

(a) e (b), para o FMR respectivamente (c) e (d).

Utilizando a técnica de microscopia eletrônica de varredura, os pós foram caracterizados. Para o pó PDM, a Fig. 4 apresenta uma mistura de óxidos dos elementos Si, Cr, Mn e Fe devido a formação de CO e CO2 que borbulham através do aço e carregam na sua superfície gotas de metal. A caracterização apresentou também CaO, MgO e SiO2 que foi incorporado as gotículas de aço em ascensão que passaram pela camada de escória no convertedor MRPL.

Figura 4. Caracterização pelo MEV do PDM.

A Fig. 5 apresentam as partículas caracterizadas do FMR. A caracterização apresentou misturas de elementos metálicos tais como Fe e Cr devido ao processo de perdas de aço durante as fases de refino e residuais de aço de panela e residuais de óxidos da escória.

Figura 5. Caracterização pelo MEV do FMR.

Foram produzidas 18 corridas experimentais no convertedor MRPL da ArcelorMittal site Timóteo – MG. Os briquetes de resíduos PDFM substituíram a sucata metálica no convertedor MRPL, fazendo as devidas correções pelo teor metálico, ou seja, objetivou-se carregar a mesma quantidade de Fe metálico.

Na Fig. 6, podemos verificar o rendimento metálico das corridas com uso dos briquetes de resíduos PDFM. Observa-se baixo rendimento dos briquetes PDFM devido as perdas ao longo do processo de manuseio e a baixa resistência mecânica se comparado a sucata. Fato este que não ocorre com a sucata metálica, onde o rendimento desta é de 99%.

Figura 6. Rendimento metálico do convertedor MRPL.

CONCLUSÃO

Os resíduos do processo de fabricação de aço inoxidável possuem altos teores de ferro, cromo e níquel e chumbo. Foram encontrados teores de FeTotal que sugerem a possibilidade de utilização desses resíduos em substituição a carga metálica do MRPL, depois de feitas as caracterizações fisicos e quimicos dos residuos PDM e FMR. Porém, o rendimento metálico das corridas experimentais foram abaixo da série histórica do convertedor MRPL. Este fato foi evidenciado pelo FeTotal da escória que apresentou um maior percentual. Nem todo Fe do briquete incorporou à carga metálica do convertedor MRPL. Sugere-se trabalhar na concentração dos finos metálicos das escórias de carbono e aços elétricos e estudar a possibilidade de sinterizar estes resíduos, o que acarretará uma melhor resistência mecânica consequentemente um melhor rendimento metálico.

AGRADECIMENTOS

Ao Centro Universitário do Leste de Minas Gerais.

Aos funcionários da APERAM que colaboraram para a execução desse trabalho.

A engenheira Cinthia Brito Fonseca pelo apoio e a Professora Dra Cláudia Nazaré dos Santos pela orientação desse trabalho.

REFERÊNCIAS

1. Nolasco-Sobrinho, P.J. Reciclagem de Poeira e Lama Geradas na Fabricação de Aço Inoxidável. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo – USP. São Paulo, 2004.

2. Carvalho, E. A., Brinck, V. Briquetagem. Centro de Tecnologia Mineral do Ministério da Ciência e Tecnologia. Rio de Janeiro, 2004.

3. Nolasco-Sobrinho, P. J., Espinosa, D. C. R., Tenório, J. A. S. Characterisation of dusts and sludges generated during stainless steel production in Brazilian industries. Ironmaking and Steelmaking, v. 30, n. 1, p.11-17, 2003.

4. Dutra, J. R., Loss, H. B., Pinto, E. M., et al. Eliminação do Impacto Ambiental Provocado pelo Pó do Desempoeiramento dos Fornos Elétricos a Arco da AMIB. XXXIX Steelmaking Seminar – International of ABM. Curitiba, 2008.

5. LOSS, Hélio. Utilização de pós do desempoeiramento no ciclo produtivo da Aciaria. 2010.126f.Dissertação de Mestrado - Curso do Programa de pós-graduação em Engenharia. - Centro Universitário do Leste de Minas Gerais, Coronel Fabriciano, 2010.

ABSTRACT

The MRPL converter (Metal refining process by spear) is the main equipment used in the production of special steels and carbon steels electric ArcelorMittal Inox Brazil (AMIB). During the phases of production of these gases are generated, steel, slag and thin from the powerful system. In this work, were made of thin metal characterizations of slag and dust powders. Later were produced briquettes with the mixture of these two raw materials, and these were used in the metallic charge MRPL replacing load metal scrap. The results of characterization, simulation and production of briquettes, suggest an improvement in concentration of fine metal slag of MRPL for briquettes can replace metallic MRPL converter load in the production of special steels and carbon steels of grain non-oriented (GNO).

Keywords: Steel Mill. Waste. Briquettes.