AVALIAÇÃO DO COMPORTAMENTO TÉRMICO E CINÉTICO DO LES OBTIDO DO TRATAMENTO COMBINADO DE LÍQUIDO LIXIVIADO COM ESGOTO DOMÉSTICO EM REATOR UASB

F. F. D. Filho, C. R. S. Morais, G. T. Araújo, M. A. F. Souza

Universidade Federal de Campina Grande –UFCG

Universidade Federal Rural de Pernambuco – UFRPE

End. Rua Minas Gerais, 473 – Liberdade – 58404-010 – Campina Grande-PB

Email: dantasquimica@yahoo.com.br

## RESUMO

O presente estudo relata os resultados obtidos do Lodo de Esgoto Sanitário - LES para obtenção de bioóleo através do processo de pirólise. A pesquisa objetivou avaliar o comportamento térmico e cinético do biosólido. Neste trabalho foram realizados estudos físico-químicos, análise elementar (CHNO), Termogravimetria (TG) em razão de aquecimento de 10º C min-1 sobre duas atmosferas (ar sintético e N2), Termodinâmicos ((H, (S e (G), cinéticos e espectroscópicos. O estudo termogravimétrico constatou uma estabilidade térmica  a 30ºC. Os cálculos cinéticos foram realizados com objetivo de observar parâmetros tais como: Energia de ativação (Ea), fator de frequência (s-1), Desvio padrão (sd) e o Coeficiente linear (r), que foram calculados por termogravimetria pelos métodos Coats-Redfern (CR); Madhusudanan (MD); Van Krevelen (VK); Horowitz-Metzger (HM). Na espectrometria na região do  infravermelho (IV) observou-se bandas referentes presença de água, matéria orgânica e óxidos de silício na amostras do LES analisado.

Palavras-chave: LES, Reator UASB, Estudo Cinético do LES.

INTRODUÇÃO

O  lodo  de esgoto sanitário - LES, é uma biomassa de origem microbiológica, contendo em sua composição química, lipídios, proteínas e polissacarídeos que pode produzir ácidos graxos, hidrocarbonetos e carboidratos. Essa biomassa  se mostra interessante por permitir a obtenção de um óleo combustível com baixas emissões de NOx e SOx, ao contrário dos óleos combustíveis derivados de petróleo, além de evitar a formação de combinações orgânicas tóxicas como dioxinas, com baixo custo operacional, quando comparada à técnica de incineração (1). Neste sentido, este estudo almejou obter e caracterizar o LES, em relação às suas propriedades físicas, química, termodinâmica e cinéticas.

Materiais e Métodos

O LES foi obtido a partir do reator Upflow Anaerobic Sludge Blanket Reactor – UASB tornando algumas analises com LES in natura. Executou-se uma preparação do LES e posteriormente foi exposto ao ar e a temperatura ambiente para a secagem, em seguida foi levada à estufa a 90ºC por 24h, para a secagem, sendo trituradas mecanicamente e passadas em peneira com abertura de 0,59 mm, em seguida encaminhada para análise elementar, espectroscópicas e térmica.

Controle operacional ( Foram determinados os parâmetros físico-químicos: pH, umidade, sólidos totais, sólidos totais voláteis, DqO, COT e NTK. Os procedimentos analíticos dos parâmetros analisados durante o período experimental seguiram  metodologia do Standard Methods for the Examination of Water and Wastwater (3) .

Análise elementar ( A amostra do LES foi submetida a um processo de análise elementar do conteúdo de carbono, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio, através de um Analisador Elementar CHNOS, Modelo EA 1110 CHNS-O, Marca CE Instruments, pertencente ao Laboratório de Química Analítica  da Universidade Federal de Pernambuco – UFPE.

Espectrometria vibracional de absorção na região do  infravermelho (IV) ( Os espectros de absorção na região do Infravermelho (na faixa de 4000 a 400 cm-1) foram obtidos em um Espectrômetro Perkin-Elmer modelo 1420, utilizando filme em janelas de NaCl como padrão de calibração utilizou-se filme de poliestireno. Esta análise foi realizada no Laboratório de Caracterização de Materiais da Universidade Federal de Campina Grande-UFCG.

Fluorescência de raio-X por energia dispersiva (EDX) ( Com o objetivo de identificar os óxidos  presentes no LES, o mesmo, foi submetida à análise química de fluorescência de raios-X. O equipamento utilizado foi um espectrômetro de Fluorescência de Raios-X por Energia Dispersiva, modelo EDX-720, de radiação de Ródio, marca Shimadzu em atmosfera de ar com collimator 10mm e um detector de Ti-U com faixa de 0 a 40 KeV, com tempo de exposição de 100s. O ensaio foi realizado no Laboratório de Engenharia de Materiais da Universidade Federal de Campina Grande-UFCG.

Termogravimetria (TG) ( As curvas de termogravimétricas foram obtidas em uma termobalança SHIMADZU, modelo DTG–60H - Simultâneos DTA-TGA, com  razão de aquecimento de 10°C min-1,  com fluxo 50mL. min-1 e massa de amostras 5mg de ± 0,5 da temperatura ambiente a 1000°C, em atmosfera de nitrogênio e ar sintético, usando um cadinho de alumina, com o objetivo de se estudar a estabilidade e o comportamento térmico da amostra.

Calorimetria Diferencial Exploratória (DSC) ( As curvas calorimétricas foram obtidas em atmosfera de nitrogênio com fluxo de 50mL.min-1,  da temperatura ambiente até 450°C, na razão de aquecimento de 10°C min-1 e massa de amostras 3,5 ± 0,5mg de amostra em um Calorímetro marca SHIMADZU, modelo DSC-60H, com o objetivo de medir os fluxos de calor de transições da amostra.

Estudo cinético ( Os parâmetros cinéticos determinados pelo método não-isotérmico foram: ordem de reação (n), energia de ativação aparente (E) e fator pré-exponencial (A). A determinação dos parâmetros cinéticos para a amostra do biosólido em estudo foi realizada utilizando-se a fração decomposta (() de 0,10 a 0,90 (1). Este estudo corresponde à determinação do mecanismo de reação e dos parâmetros cinéticos: ordem de reação (n), energia de ativação aparente (Ea) e fator pré-exponencial (A). A determinação do mecanismo, que descreve as reações de decomposição térmica das amostras, foi realizada pela função g(() de 0,10 a 0,90, utilizando-se o método de Coats-Redfern (2,4).  O estudo foi realizado com o auxílio de programas computacionais desenvolvidos no Laboratório de Termoquímica, Materiais e Combustível da UFPB.

Parâmetros termodinâmico de ativação ( Determinou-se os parâmetros:  energia de ativação, entropia e energia livre de Gibbs. A energia de ativação foi obtida  pelos métodos de Coats-Redfern e aplicados na equação de Arrenhius. (5,6). Todos os parâmetros cinéticos de degradação térmica calculada a partir de curvas termogravimétricas para a amostra do LES.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os parâmetros físico-químicos do lodo de esgoto sanitário evidenciam 80% de umidade, pH baixo em torno de 7,1%, No presente trabalho, investigou-se a tendência da DQO solúvel, que representa a fração de material no substrato, a  eficiência média da remoção da concentração da matéria orgânica, em termos de Demanda Química de Oxigênio de 71,6% ao longo do experimento. Os resultados da análise elementar,  indicam  que a amostra apresentou: 19% C, 2,4% N, 3,5% H e 75,1% O, o que indica que  esta biomassa apresenta baixo teor de matéria orgânica. A presença de nitrogênio no lodo está associada aos resíduos de proteínas e peptídeos dos microrganismos mortos que constituem o lodo de esgoto (4-6). O LES apresentou um teor de nitrogênio inferior a outros estudos com lodo anaeróbico (7-9). Os resultados obtidos como mostra a  Fig. 1, serve para observar o perfil da amostra da biomassa em estudo. Por se tratar de amostra de composição bastante complexa, serão observadas as principais vibrações das moléculas presentes na biomassa do LES, conforme  mostra a Fig.1

Fig. 1 ( Espectrometria vibracional de absorção no infravermelho (IV) do LES

A presença de bandas de absorção entre 3413 e 2929 cm-1 referente a deformação axial da ligação OH de dímeros de ácidos carboxílicos, 2929 cm-1 está a banda de absorção referente à deformação axial da ligação C-H do grupamento CH3 e CH2, em 1429 cm-1 podem ser observadas bandas correspondentes a deformação axial da ligação C=O de dímeros de ácidos carboxílicos. Em 1028 cm-1 é encontrada uma banda de absorção relativa à deformação axial da ligação Si-O de silicatos. Bandas com intensidade em torno de 2300 cm-1 pode estar associado com vibração de estiramentos do grupo nitrila comuns neste tipo de biomassa (10, 11) . Conforme  os dados da análise EDX observou-se que o LES em sua composição inorgânica apresenta percentuais significativos de SiO2  33,8 % o LES apresentou 15,9 % de  Al2O3 e 13,7% de Fe2O3 justificando o alto teor de oxigênio encontrado na análise elementar 75,1%.

Termogravimetria (TG) (  A Fig. 2 apresenta as Curvas de TG do LES na razão de 10 ºC min-1 em atmosfera de ar sintético (a) e em N2 (b).

Os dados de decomposição térmica estão apresentados na Tab. 1 para melhor visualização foi escolhido a razão de 10° C min-1 para ser demonstrado nas duas atmosferas (ar sintético e N2).

Tab. 1 ( Dados termogravimétrico do LES em atmosfera de ar sintético e N2

| Atmosfera | ºC/min | Etapas | Tinicial (°C) | Tfinal (°C) | Tpico (°C) | Variação de massa (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ar sintético | 10 | 1 | 26 | 151 | 55 | 8,1 |
|  |  | 2 | 151 | 387 | 298 | 30,9 |
|  |  | 3 | 387 | 592 | 449 | 18,4 |
|  |  | 4 Resíduo | 592 - | 688 - | 621 - | 1,2 42,0 |
| N2 | 10 | 1 | 26 | 157 | 54 | 7,6 |
|  |  | 2 | 157 | 364 | 317 | 30,5 |
|  |  | 3 | 364 | 520 | 297 | 1,97 |
|  |  | 4 Resíduo | 520 - | 668 - | 590 - | 3 43 |

Os dados da Tab. 1 apresentam para o LES uma estabilidade térmica de 30ºC nas duas atmosferas, quatro etapas de perda de massa, com a primeira etapa de 8,14%, atribuída à perda de água presente na amostra e a segunda etapa de 151 a  387ºC refere à decomposição da matéria orgânica, não sendo completa a decomposição em atmosfera inerte, o resíduo após a analise de térmica é atribuído ao material inorgânico entre eles, óxido de silício, que chegar em torno de 42%; entretanto, para atmosfera de ar sintético a decomposição também se observou em quatro etapas, sendo a primeira atribuída a perda de água e as demais decomposições da matéria orgânica tais como lipídeos e proteínas, tendo como resíduo material inorgânico de 42 %  em  ar sintético e 43% em N2

Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC) ( A  Fig.  3 apresenta a curva DSC do LES, demonstrando dois eventos endotérmicos.

O primeiro evento endotérmico ocorreu na temperatura de 86ºC com entalpia de 326, 28 J g-1, referente à perda de umidade presente na amostra; o segundo a 355 ºC com entalpia de 46,63 J g-1, que pode ser atribuído à decomposição do LES orgânico, provavelmente, pode está associado a lipídios e proteínas. Os dados cinéticos obtidos através dos métodos estão apresentados na Tab. 1.

Tab. 1 ( Parâmetros cinéticos do LES na razão de aquecimento de 10°C/min em atmosfera de ar sintético e N2

| Atmosferas | Parâmetros | Métodos |
| --- | --- | --- |
|  |  | KCR | KMD | KVR | KHM |
| Ar sintético | n | 1,05 | 1,16 | 1,17 | 1,46 |
|  | Ea(KJ/mol) | 64,3224 | 67,2979 | 74,2475 | 86,3584 |
|  | A(s-1) | 2,1 x 103 | 4,812 x 103 | 66,1469 | 4,2705 x 104 |
|  | r | 0,9999 | 0,9999 | 1 | 0,9996 |
|  | sd | 1,05 | 1,16 | 1,17 | 1,46 |
| N2 | n | 1,24 | 1,25 | 1,46 | 1,65 |
|  | Ea(KJ/mol) | 56,6471 | 57,1622 | 66,2915 | 75,6707 |
|  | A(s-1) | 334,0412 | 423,6249 | 103,5674368 | 3,8408 x 104 |
|  | r | 1 | 0,9999 | 0,9986 | 0,9996 |
|  | sd | 1,24 | 1,25 | 1,46 | 1,65 |

(=razão de aquecimento; E= energia de ativação; A= fator pré-exponencial; r=coeficiente de correlação linear; sd=desvio padrão.

Analisando a Tab. 1, pode-se observar que os parâmetros cinéticos obtidos pelo o método  utilizado neste trabalho apresentou coeficiente de correlação bastante próximo ou iguais a 1 nas atmosferas de nitrogênio e ar sintético.

Parâmetros termodinâmicos de ativação ( Tab. 2 são apresentados os parâmetros termodinâmicos obtidos para a amostra do LES , considerando o segundo evento de decomposição como o mais representativo das curvas TG não isotérmicas.

Tab. 2. Parâmetros termodinâmicos de ativação para o comportamento térmico do lodo de esgoto sanitário nas atmosferas de ar sintético e N2.

| LES | ∆E/kJ mol-1 | A/s-1 | (∆H#/kJ mol-1 | -(∆S#/J mol K-1) | (∆G#/kJ mol-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N2 10°C | 56,6471 | 334,0412 | -4877,7357 | -2,6436E+02 | 151,0975 |
| Ar 10°C | 64,3224 | 2100,8250 | -4682,9716 | -1,9502E+02 | 106,6735 |

(E=energia de ativação; A=fator de freqüência; (H=variação de entalpia;(S=variação de entropia;(G=variação da energia livre.

De acordo com os valores apresentados na Tab. 2, podemos observar baixa variação de entropia de ativação. Os valores negativos da entropia de ativação indicam que a decomposição no estado ativado possui uma estrutura mais ordenada que antes da decomposição térmica sa amostra e que as reações no estado ativado são mais lentas do que o esperado [7,8] . Análise térmica cinética mostra que a  Ea, ∆H‡ e ∆G‡. apresentaram valores positivos e (S‡ apresentou valor negativo,conseqüentemente, todos os parâmetros termodinâmicos indicam não-espontâneos ou processos de decomposição do LES.

CONCLUSÃO

O levantamento de dados obtidos durante o desenvolvimento do presente trabalho mostrou ser viável tratar lixiviado com esgoto doméstico em reator anaeróbio, por ser uma  alternativa tecnologicamente viável e ecologicamente sustentável.

REFERências

1.  Werther, J. ; Ogada, T. Prog. Energ. Combust. Sci. 25, 55–116,1999.

2. Mothé, C. G.; Azevedo, A. D. Análise térmica de materiais. São Paulo:  Editora, 2010.

3. Alpha, A.; WPFC – Standard Methods for the Examination of Water and Wastwater 18  ed. Washington, 1992.

4.  Mocelim, C. Pirólise de lodo de esgoto sanitário:  produção de adsorvente e óleos combustíveis”. 2007, 105p. Dissertação (Mestrado em Engenharia) - Programa de Pós-graduação em Engenharia Mecânica e de Materiais, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba.

5. Gabal, M.A. Thermochim Acta 402 (2003) 199-208.

6. Souza, A. G.; Santos, J. C. O.; Conceição, M. M.; Silva, M. C. D.; Prasad, S. A Thermoanalytic and Kinetic Study of Sunflower Oil. Brazilian Journal of Chemical Engineering 21 (2), p 265-273. 2004.

7. Lopes, W.S. S. Síntese, caracterização e cinética de decomposição térmica de complexos de lantanídeos. 2005, p.109 Tese (Doutorado) Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa.

8. Nair, M. K. M. Radhakhishnaw, P.K. Thermil decomposition Kinetics and Mechanisim of lanthanida percholorat complexes of 4-n-(4’– antipyrylmethylidene) a minoantipyrine. Thermochimica Acta, p. 115-122, 1997.

9.  Miki, M. K. Andrigueti, E. J. ; Sobrinho, P.A. Tratamento da fase sólida em estações de tratamento de esgotos. In:  Tsutiya, M. T.; Comparini, J. B.; Jordão, E. P. Tratamento de esgotos domésticos. Rio de Janeiro: ABES, 2004.

10. Gascó, G.; Blanco, C. G.; Guerreiro, F. Méndez, L. A. M. J. Anal. Appl.  Pyrolysis, 74 (2005) 413-420.

11.  Gascó, G.; Cueto, M. J.; Méndez, M. J. A. J.Anal. Appl. Pyrolysis 80 (2007) 496–501.

- Coats, A. W. Redfern, P. Nature, 1964.