Avaliação Ambiental do Ciclo de Vida da Célula a Combustível de Membrana Trocadora de Prótons – PEMFC.

Environmental Assessment of the Life Cycle Fuel Cell proton exchange membrane - PEMFC.

Dênis de Freitas Castro1, Elizabeth Ferreira Cartaxo2, Raimundo Ribeiro Passos3.

RESUMO

Com a crescente preocupação sobre o esgotamento de fontes de energia baseadas no petróleo e as mudanças climáticas, as células a combustível, dispositivos que convertem a energia química diretamente em energia elétrica através de uma reação eletroquímica, têm recebido muita atenção nos últimos anos, sendo associadas com sua elevada eficiência e baixas emissões. Sua eficiência pode chegar a 60% em conversão de energia elétrica e 80% no total de co-geração de energia elétrica e térmica, com 90% de redução na concentração dos principais poluentes.

A maioria dos problemas que surgem a partir do acelerado crescimento global do número de veículos, incluindo a poluição atmosférica e alterações climáticas, está associada aos motores de combustão interna, que basicamente dependem de combustíveis hidrocarbonetos. A célula a combustível do tipo PEMFC, tem o potencial de substituir esses motores por apresentarem maior eficiência e pouca emissão dos gases do efeito estufa.

No entanto, existem algumas barreiras a serem superadas como o alto custo dos materiais da membrana e dos catalisadores do grupo de metais da platina, para que esta tecnologia se torne acessível para efeito de consumo regular. Logo, o desempenho ambiental ao longo do ciclo de vida das células a combustível deverá passar por uma inevitável avaliação a fim de contribuir no planejamento estratégico e uso racional de investimentos da PEMFC.

Levando em consideração a escassez de literatura nesse campo, o presente trabalho tem como objetivo enfocar analiticamente a importância da avaliação do ciclo de vida da PEMFC, como uma significativa ferramenta para compreender o peso das questões ambientais envolvendo não somente a utilização da PEMFC, mas também os estágios relacionados à produção do sistema, já que estes também apresentam impactos.

Palavras chaves: PEMFC, Células a Combustível, Análise do Ciclo de Vida.

ABSTRACT

With growing concern about the depletion of energy sources based on oil and climate change, fuel cells, devices that convert chemical energy directly into electrical energy through an electrochemical reaction, have received much attention in recent years, being associated with its high efficiency and low emissions. Their efficiency can reach 60% conversion of electrical energy and 80% of the total co-generation of electricity and heat, with 90% reduction in the concentration of major pollutants.

Most problems that arise from the rapid global growth in the number of vehicles, including air pollution and climate change, is associated with internal combustion engines, which basically depend on hydrocarbon fuels. The fuel cell type PEMFC, has the potential to replace these engines because they have higher efficiency and low emissions of greenhouse gases.

However, there are some obstacles to be overcome as the high cost of the materials of the membrane and catalyst of the platinum group metals, so that this technology becomes accessible for the purpose of regular use. Therefore, the environmental performance throughout the life cycle of fuel cells must go through an inevitable evaluation in order to contribute to strategic planning and rational use of investments of PEMFC.

Considering the lack of literature in this field, this paper aims to focus analytically the importance of assessing the life cycle of PEMFC as a significant tool to understand the weight of environmental issues involving not only the use of PEMFC, but also stages related to the production system, since they also have impacts.

1. Mestrando em Engenharia de Recursos da Amazônia, Faculdade de Tecnologia. Universidade Federal do Amazonas.

2. Professora Dra. Universidade Federal do Amazonas. PPGENGRAM, UFAM

3. Professor Dr. do Programa de Pós-graduação em Engenharia dos Recursos da Amazônia –PPGENGRAM, UFAM.

1. INTRODUÇÃO

No decorrer do tempo, a produção de energia elétrica constituiu-se como um fator ativo no desenvolvimento das sociedades. Para se obter melhorias no padrão de qualidade de vida da sociedade é preciso realizar o aperfeiçoamento da qualidade de energia distribuída e dos serviços inerentes, dentro de um processo de sustentabilidade1. Entretanto, o modelo atual, que depende ainda de combustíveis fósseis, não atende a necessidade de preservação e conservação de recursos naturais, tendo em vista que esses combustíveis não são renováveis e o seu beneficiamento e uso promovem diversos impactos ambientais, dentre eles a emissão de poluentes atmosféricos, tais como o dióxido de carbono, principal responsável pela ocorrência do efeito estufa e consequentemente pelo aquecimento global2,3. Não obstante, existem fatores estratégicos e econômicos relevantes associados a concentrações de suas jazidas em poucas regiões do mundo e a instabilidade de seus preços1,4.

Diante deste cenário, a busca por novas tecnologias para a obtenção de eletricidade que faça uso mais eficiente dos recursos naturais, utilizando fontes renováveis, torna-se urgente. Dentre as diferentes rotas inovadoras para a geração de energia mais sustentável está, atualmente, o hidrogênio, cuja viabilidade energética encontrasse na tecnologia de células a combustível - CaC. Estas são dispositivos eletroquímicos que podem converter continuamente a energia química de certas fontes renováveis ou não, em eletricidade sem a necessidade de combustão a quente e com um rendimento global superior aos equipamentos de transformação convencionais. Em adição a natureza eletroquímica da reação produzindo água, a alta eficiência pode propiciar urna significativa redução do uso de combustíveis fósseis e da liberação de gases do efeito estufa, resultando em emissões locais extremamente baixas durante o uso, fator especialmente importante em áreas densamente povoadas5.

Deste modo, os diferentes tipos de tecnologia CaC configuram-se em candidatas ideais para uso em aplicações móveis e estacionárias, incluindo pequenas residências, plantas de energia e calor de média e larga escala, respectivamente. No setor móvel, as CaC, particularmente as de baixa temperatura de operação (80 a 90 °C), como a Célula a Combustível de Membrana Trocadora de Prótons - PEMFC, podem ser usadas em veículos particulares e coletivos, trens, aviões, barcos, além de sistemas portáteis de diversos usos6. Perante essas particularidades, os distintos setores da sociedade têm direcionado uma maior atenção para as CaC, principalmente em relação a PEMFC, visto a crescente demanda por energia e a preocupação em relação à qualidade urbana do ar, acidificação regional e mudanças climáticas. Entretanto, essas características vinculadas à utilização da tecnologia refletem apenas parte deste quadro, pois recursos são consumidos e emissões são geradas em outras etapas do contexto global do ciclo de vida desse produto, incluindo a manufatura e a disposição final. O estágio em uso é tipicamente dominante na avaliação de todo o ciclo de vida dos sistemas convencionais de geração de energia e engenharia de transporte7.

Contudo, os sistemas de CaC comprometem uma escala relativamente exótica de materiais e requerem processos de manufatura que ainda estão em desenvolvimento, consequentemente a análise dos seus outros estágios do ciclo de vida são de suma importância, visto apresentarem vantagens ambientais durante sua utilização. No caso da PEMFC, mesmo encontrando-se no limiar do estágio comercial, o fator determinante para a sua ampla inserção no mercado envolve, além de questões econômicas relacionadas ao alto custo dos materiais da membrana e dos catalisadores de platina, os aspectos ambientais relacionados a este metal durante a fase de produção e pós-consumo do módulo da PEMFC8,9.

Neste sentido, a Avaliação do Ciclo de Vida –ACV tem se consolidado como uma ferramenta líder, tanto no mundo empresarial como governamental, para entender e questionar os riscos e oportunidades que acompanham os produtos ao longo de sua vida, desde a fase de extração de recursos para a manufatura até o seu destino final, pós-consumidor. Por conseguinte, os processos de decisão baseados em uma ACV conduzem a ações mais efetivas e, com maior sustentação no longo prazo com relação à redução dos custos econômicos e ambientais das companhias e para o país10. Portanto, para o desenvolvimento e promoção de novos modelos energéticos, torna-se imperativo a adoção desse instrumento. Face às considerações acima, a preocupação primordial deste estudo está em convergência com o momento atual, isto é, na necessidade de aprofundar o conhecimento relacionado ao peso das questões ambientais no desenvolvimento, consolidação e inovação da Célula a Combustível de Membrana Polimérica Trocadora de Prótons - PEMFC, visto, no âmbito do desenvolvimento sustentável, a premência pelo fornecimento de energia limpa e segura ao meio ambiente.

Tendo em vista a escassez de trabalhos e pesquisas sobre essa temática, bem como a importância dos catalisadores de platina no âmbito econômico e ambiental de desenvolvimento da Célula a Combustível de Membrana Trocadora de Prótons - PEMFC, o presente trabalho tem por objetivo enfocar analiticamente a importância da avaliação do ciclo de vida da PEMFC, como uma significativa ferramenta para compreender o peso das questões ambientais envolvendo não somente a utilização da PEMFC, mas também os estágios relacionados à produção do sistema, já que estes também apresentam impactos.

2. Avaliação do Ciclo de Vida (ACV)

A Avaliação do Ciclo de Vida - ACV é uma abordagem metodológica para estimar e avaliar os impactos atribuídos à cadeia do produto, tais como; as mudanças climáticas, depleção do ozônio estratosférico, a criação do ozônio tropoesférico (smog), eutrofização, acidificação, efeitos toxicológicos na saúde humana e ecossistemas, depleção dos recursos, entre outros. Quando conduzimos a ACV, a fase do projeto do produto é usualmente excluída, pois, frequentemente, admite-se que esta etapa não contribui significativamente para análise. Contudo, é importante notar que as decisões tomadas durante o projeto influenciam significativamente os aspectos ambientais de outros estágios do ciclo de vida11.

O objetivo da ACV é aperfeiçoar os bens e serviços. Isto se aplica analogamente à melhoria do processo do ciclo de vida do produto, principalmente se existir probabilidade de ocorrer interações com outros estágios do seu ciclo de vida9,11. Embora, a implementação de tecnologias limpas possa mitigar a poluição no meio ambiente, em contrapartida propicia um aumento no custo de produção, pelo menos em um curto tempo. Neste caso, na ACV, todas as decisões relacionadas às conseqüências do ciclo de vida total (do berço ao túmulo) podem ser baseadas na análise, incluindo também as questões do âmbito social e econômico. Esta prática tem resultado em um balanço razoável entre os efeitos positivos e negativos, no seu sentido mais amplo, de um determinado produto. Neste panorama, a atenção dada a ACV tem sido crescente nestes últimos dez anos e ainda que este aumento no interesse não seja surpreendente, a vantagem desta abordagem metodológica em fornecer uma visão como um todo de um único processo (como a produção ou consumo de um produto) tem induzido governos e organizações privadas a adotá-la12.

3. Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) da PEMFC

Uma análise da literatura especializada faz crer que os impactos ambientais associados a aplicação da tecnologia  de CaC são conhecidos e bem documentados. Muitos trabalhos foram produzidos com relação a sua eficiência energética13,14. Por outro lado, o mesmo não ocorre com para a produção e destino final desta fonte de energia. Alguns trabalhos e pesquisas tendo em vista a demanda crescente do mercado de energia, bem como, o desenvolvimento de politicas regulatórias cada vez mais rígidas, dedicaram-se a avaliar os impactos associados a outras fases do ciclo de vida desse sistema15,16. No Brasil ainda são poucos os trabalhos relacionados a essa temática, apresentando ainda resultado pouco concreto nesta linha de pesquisa.

Dentre as pesquisas sobre a avaliação do ciclo de vida da PEMFC nas etapas de manufatura e disposição final, destacam‐se aquelas que se propuseram a examinar mais a fundo as propostas formuladas para o principal componente do módulo de célula PEMFC – o conjunto eletrodo membrana (MEA) – em particular sob a ótica dos eletrocatalisadores de platina10,11.

Os impactos ambientais significativos estão associados a extração mineral e ao  refinamento da platina. O s efeitos nocivos ao meio ambiente ocorrem principalmente pelo uso e degradação do solo e pela poluição do ar, por emissões não controladas de dióxido de enxofre (SO2), amônia, cloro e, entre outros, ácido clorídrico. As emissões de SO2 e NH4 são responsáveis por precipitações ácidas, cujo efeito pode atingir a escala regional8,9,10.

4. Sistema PEMFC

Uma célula de combustível PEM (Proton Exchange Membrane), consiste em dois eletrodos: o anodo – “eletrodo combustível” - e, o catodo – “eletrodo oxidante” - separados por um eletrólito. Quando o hidrogênio ingressa no sistema, as propriedades catalíticas da superfície da membrana liberam elétrons e prótons das moléculas de hidrogênio. A membrana tem a propriedade de ser permeável aos prótons, que a atravessam e formam água ao reagir com o oxigênio do ar (lado catodo); os elétrons que não podem atravessar a membrana circulam por um elemento condutor externo à membrana, dando lugar a corrente contínua “DC”. Este processo além de produzir corrente elétrica gera e calor aproveitáveis. O coração de uma célula de combustível é constituído por um “conjunto membrana eletrodo” – CME. Este está constituído por duas capas difusoras de gás com duas lâminas bipolares em cada lado.
As propriedades catalisadoras deste conjunto que produzem a divisão da molécula de hidrogênio e oxigênio se baseiam nas propriedades dos metais preciosos, como a platina, nela depositados. Para gerar quantidades utilizáveis de corrente se colocam sucessivos CME, formando o denominado "stack". Mediante esta configuração, se alcança a potência (tensão e corrente elétricas) requerida16,17.

FIGURA 1. Conjunto membrana - eletrodo http://www.enedis.com.ar/GenDisProdSer/Detail/0,2378,ai_IdnAssoc_10953_ai_IdnLanguage_203,00.html

4.1 Processo de produção do MEA

O processo de produção do conjunto eletrodo membrana desenvolvido no LAPEC-UFAM, sucintamente consiste em quatro etapas distintas: a) tratamento da membrana polimérica; b) preparação da tinta catalítica; c) produção dos eletrodos de difusão gasosa, pelo processo de pintura d) prensagem a quente das camadas difusoras nas camadas catalíticas, sendo que os empacotamentos membrana-eletrodos são preparados por prensagem (5 toneladas) à quente (125 oC) de um par de eletrodos em ambos os lados de uma membrana de Nafion, formando um sanduíche16.

Para ACV deste estudo, os dados necessários, concentram-se na fase de preparação da tinta e da camada catalítica, cujas informações sobre a composição química, a carga e massa de catalisador em cada eletrodo apresentados nas tabelas 1 e 2 respectivamente.

Tabela 1- Composição da tinta catalítica*

| Elemento | Quantidade | Unidade |
| --- | --- | --- |
| Água ultrapura | 4,0 | mL |
| Dispersão de Náfion | 1,0 | mL |
| Platina Comercial* | 0,2 | g |

*platina ancorada em carbono (20% em massa de metal).

Tabela 2- Carga catalítica e massa estimada por eletrodo

| Eletrodo | Carga | Unidade | Massa estimada | Unidade |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ânodo | 0,0004 | g cm-2 | 0,0100 | g |
| Cátodo | 0,0006 | g cm-2 | 0,0150 | g |
| Área ativa da Célula 25 cm2 |

Apresenta-se a seguir um resumo do processo produtivo:

a) Tinta: os catalisadores de Pt e Ru, ancorados em carbono, são adicionados a uma solução de Nafion, contendo H2O destilada e um solvente (álcool alifático).

b) Eliminação de solventes orgânicos e redução da viscosidade: a tinta é aquecida para eliminação dos solventes orgânicos por evaporação. Posteriormente, adiciona-se água ara manter um volume constante. Uma vez que todos os solventes orgânicos são volatilizados a solução é aquecida novamente para reduzir a viscosidade.

c) Impressão {screen printed): a tinta catalítica é "impressa" em quantidades necessárias sobre o Carbon Paper'* para formar o eletrodo negativo e positivo.

d) Secagem: a água remanescente dos eletrodos é eliminada em um equipamento conhecido como tunnel dryer (secadora).

e) Corte dos eletrodos: os eletrodos constituídos de Carbon Paper e catalisador são cortados na forma e tamanhos desejados.

f) Montagem dos eletrodos na membrana eletrolítica: a membrana polimérica Nafion é colocada sob pressão entre os dois eletrodos previamente cortados, em uma temperatura de transição vitrea do Nafion.

g) Corte final do MEA: o conjunto eletrodo membrana prensado é cortado na forma e tamanho desejado.

5. Emissões Ambientais da PEMFC: Sistema de Produção e Disposição Final

A quantidade dos principais materiais do MEA e os requerimentos de energia elétrica para a manufatura de cada um destes são apresentadas na tabela 3, na qual é possível identificar que a platina apresenta o valor mais significativo de requisição de energia para a produção em função da quantidade.

Tabela 3- quantidade dos principais materiais e os requerimentos em termos de energia

| Materiais | Pt | Ru | Carbono | Carbon Paper |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Quantidade Requerida (kg/kW) | 0,83 | 0,21 | 1,25 | 62,36 |
| Energia produção (MJ/kW) | 164.268,35 | 41.348,37 | 501,71 | 87.310,00 |

| Materiais | Nafion Dispersão | Isopropanol | Água deionizada |
| --- | --- | --- | --- |
| Quantidade Requerida (kg/kW) | 0,65 | 9,52 | 6,14 |
| Energia produção (MJ/kW) | 9,16 | 497, 84 | 0,12 |

FONTE: FUKUROZAKI (2006), ADAPTADO POR CASTRO 2012.

Os efeitos resultantes no meio ambiente e no desenvolvimento da PEMFC, relativos ao consumo de energia na produção dos materiais e fabricação do MEA, estão diretamente relacionados a matriz energética de cada país18. As saídas dos processos do sistema produtivo do MEA constituem, além do próprio produto, perdas dos materiais usados na fabricação (tabela 4), bem como nas emissões ambientais (resíduos, efluentes e emissões atmosféricas) procedentes de cada fase de produção. As perdas durante o processo podem ser considerados por dois parâmetros: desperdícios de materiais e rejeitos oriundos de produtos defeituosos  No que diz respeito às emissões para o meio ambiente, estas foram divididas em duas categorias: ar, água. Dada a relativa importância da platina no consumo de energia para a produção do MEA e principalmente para a tecnologia PEMFC, optou-se por apresentar aqui, de forma detalhada, somente as saídas relacionadas às emissões para o meio ambiente deste catalisador (tabela 5).

Tabela 4 – Perdas de Materiais no processo de produção do MEA

| Materiais utilizados nos processos | Uso (%) | Perdas (%) |
| --- | --- | --- |
| Platina | 98,0 | 1-2 |
| Rutênio | 98,0 | 1-2 |
| Água deionizada1 | 93,7 | 16,3 |
| Náfion Dispersão | 93,7 | 16,3 |
| Carbono | 98,0 | 2 |
| Tinta catalítica | 90,0 | 10 |
| Carbon Paper | 92,5 | 7,5 |
| Membrana Nafion | 95,0 | 5 |
| Água deionizada2 | 99,9 | 0,01 |

1Água utilizada para produzir a tinta catalítica

2Água utilizada na eliminação dos solventes orgânicos

*perdas relacionadas ao desperdício e erros no corte

Tabela 5 - Emissões para o meio Ambiente da produção de platina

| Emissões para o ar | mg/kW | Emissões para a água | mg/kW |
| --- | --- | --- | --- |
| Partículas | 11272034,29 | DQO | 64932,46 |
| CO | 6822788,57 | DBO | 20022,02 |
| CO2 | 10775801143 | ÁCIDO (H+) | 665,76 |
| SOX | 3185069257,1 | Sólidos dissolvidos | - |
| NOX | 17716524,34 | Hidrocarbonetos | 4779,87 |
| Hidrocarbonetos | 37194134,10 | NH4 | 23677,03 |
| H2S | 22025,14 | Sólidos em suspensão | 1520068,57 |
| HCl | 2182649,94 | Metais | 43142607,57 |
| HF | 307250,74 | NO3- | 150441,99 |
| Metais | 2850772,43 | Formas de nitrogênio | 16,49 |
| Aromáticos- HC | 76504,00 | ClO3- | - |
| CFC/HCFC | - | Fosfato as P2 O5 | 526461,82 |
| VOC | 35608,65 | Detergente/ Óleo SO4- | 245313,37 |
| - |  | Cl-, F- | 58212200,28 |

FONTE: FUKUROZAKI (2006), ADAPTADO POR CASTRO 2012.

A recuperação da platina desperdiçada durante o processo e a reciclagem do catalisador de células desativadas é uma das principais questões das quais os produtores de CaC e empresas recicladoras de metais preciosos têm se preocupado e visualizado como uma oportunidade de negócio no setor, pois a tendência de uso da ACV para a rotulagem de produtos e a internalização das externalidades ambientais (por exemplo, taxas de carbono) poderá elevar o custo deste material no futuro. Não obstante, em muitos casos, também a ineficiência do processo pode produzir emissões adicionais e, até mesmo no caso dessas emissões não representarem um peso para as questões ambientais, o custo das crescentes perdas podem representar uma barreira para a inserção da PEMFC no mercado18. Assim, torna-se evidentemente e clara a importância da recuperação e reciclagem de platina, pois esses procedimentos podem proporcionar uma diminuição dos requerimentos de material e reduzir significativamente o custo da produção.

6. Importância do Uso da Avaliação do Ciclo de Vida

Diante de um mercado cada vez mais globalizado e ambientalmente regulado, a Avaliação do Ciclo de Vida vem sendo amplamente utilizada, entre os países desenvolvidos, como ferramenta para orientar políticas de regulamentação, de responsabilidades das empresas, de organizações públicas e, para o financiamento de pesquisas e desenvolvimento, por fornecer dados de extração de recursos naturais, pelo uso de energia e produção de emissões. Desse modo, a importância da ACV vem se consolidando a medida em que a variável ambiental direciona as decisões de comando e controle do governo, do consumo da sociedade e de sustentabilidade das empresas. Mesmo no Brasil, em que esta ferramenta não se encontra tão difundida quanto nos diversos países da União Européia e da Ásia, já se observa uma preocupação dos representantes de indústrias, comércios e outras atividades16,17. Portanto, a ACV no âmbito do desenvolvimento dos aspectos relacionados aos processos produtivos de uma forma ampla, identificando as oportunidades de melhoria das questões ambientais, avaliando a seleção de matéria-prima ou componentes feitos de diferentes materiais e, principalmente, subsidiando as estratégias de declaração ambiental19.

7. Considerações Finais sobre os Estudos de ACV da PEMFC

Atuante e configurando como uma candidata ideal para o futuro do sistema energético, a tecnologia PEMFC apresenta diversas vantagens. Contudo, as informações sobre a platina evidenciam a indissociabilidade das questões ambientais às econômicas, uma vez que a disposição do recurso na natureza é limitada, sua exploração envolve impactos de grande escala e a demanda por esta matéria prima é ampla17. Somado‐se requisitos de ordem ambiental, como os significativos efeitos deteriorantes da platina sobre o meio ambiente, àqueles de caráter econômico – o elevado custo deste metal, nobre por natureza, aos técnicos, como o fato de a platina constituir‐se atualmente, no catalisador mais viável para o sistema de energia PEMFC, a reciclagem surge como uma alternativa bastante efetiva – muito embora ainda mitigatória – para que os processos de produção de PEMFC sejam de fato sustentáveis.

Dentre os principais resultados obtidos na avaliação do ciclo de vida pode-se ressaltar que a célula a combustível PEMFC apresenta, durante o uso, vantagens ecológicas em função dos baixos índices de emissão de gases do efeito estufa, o que é especialmente importante para áreas urbanas com condições ambientais severas16,20. Contudo, a produção do módulo apresenta impactos, principalmente relacionados aos metais do grupo de platina, que não podem ser negligenciados quando comparados à utilização de motores de veículos comuns. Não obstante, é sempre importante ter em mente que as barreiras ambientais e econômicas à produção de qualquer produto, e o caso da PEMFC não é diferente, caminham juntas. Neste sentido, o uso de técnicas de caráter sistêmico tais como a ACV, ou variações como a análise de sustentabilidade para a avaliação do desempenho ambiental desta tecnologia, sobretudo durante a fase de manufatura, constituem‐se em ganhos significativos para a manutenção da condição de alternativa sustentável à matriz energética mundial.

A crescente preocupação com os impactos ambientais gerados pela provisão de bens e serviços à sociedade tem sido indutora do desenvolvimento de novas ferramentas e métodos que visam a auxiliar na compreensão, controle e/ou redução desses impactos. A ACV vem se mostrando como uma importantíssima ferramenta para auxiliar em estudos dessa natureza, por considerar o impacto ambiental ao longo de todo o ciclo de vida do produto: da extração das matérias-primas utilizadas à produção, ao uso e à disposição final9,13.

Dentro deste contexto a ACV também se mostra muito eficiente na análise e redução de custos industriais, evidenciando benefícios econômicos e estratégicos perante uma adequada política ambiental, que afeta diretamente o comportamento da organização em relação às legislações ambientais vigentes.

Neste panorama, pode se concluir que os objetivos estabelecidos nesta pesquisa foram atendidos, inclusive no que se refere às exigências do estudo da ACV. Portanto, o desenvolvimento do processo de recuperação e posterior método de reciclagem da platina da PEMFC, deve ocorrer concomitante a Avaliação do Ciclo de Vida, uma vez que tal instrumento fornece a visão necessária para subsidiar as estratégias de desenvolvimento e inovação da tecnologia.

6. Agradecimentos

Agradecemos ao LAPEC-UFAM, Laboratório de Combustível da Universidade Federal do Amazonas, pelos dados e informações que serviram como fundamento para esta pesquisa.

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA. Fundo Setorial de Energia. Secretaria Técnica. Programa Brasileiro de Células a Combustível: proposta para o programa. Brasília, DF: Centro de Gestão e Estudos Estratégicos – CGEE, 2002. 30 f.

- GOLDEMBERG, J. & VILLANUEVA, L. D. Energia, Meio Ambiente & Desenvolvimento. KOCH, A (tradutor). 2º Edição. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2003. 209 p.

- INTERGOVERNMENTAL PAINEL ON CLIMATE CHANGE – IPCC. Climate Change 2001: The Scientific Basis. Disponível em http://www.ipcc.ch/pub/un/ipccwg1s.pdf. Acessado em 19 de junho de 2012.

- JANUZZI, G.M. Energia e Mudanças Climáticas: barreiras e oportunidades para o Brasil. Disponível em http://www.fem.unicamp.br. Acessado em  10 de junho de 2012.

- KORDESCH, K & SIMADER, G. Fuel cells and their applications Weinheim: New York; Basel; Cambridge: Tokyo: VCH, 1996. ISBN 3-527-28579-2. NE: Simader, Gunter. p. 375.

- BAUEN, A. et. al. Fuel Cells for distributed generation in developing countries - an analysis. International Association for Hydrogen Energy. Elsevier Science Ltda. 2003. p. 695 - 701.

- KARAKOUSSIS et.al. Environmental Emissions of SOFC and SPFC System Manufacture and Disposal. Impehal College of Science, Technology and Medicine. London, 2000. 88 p.

- PEHNT. M. Life Cycle Assessment of Fuel Cells in Stationary and MobileApplications. Dissertation, VDI- Verlag, Düsseldorf, 2002, ISBN 3-18-347606-1.

- PEHNT, M. Life Cycle Analysis of Fuel Cells a n d Relevant Fuel Chains. Proceedings Hyforum, 2000b. S. 387-396. München, September 2000.

- CALDEIRA - PIRES, A. et.al. (org). Avaliação do Ciclo de Vida: a Isso 14040 na América Latina. - Brasília: Abipit, 2005. 337 p.;21,5 cm.

- J. MATHEY Platinum today. Disponível em http://www.platinum.mathey.com/analygst_index.html. Acessado em 20/03/2006.

- S.H. Fukurozaki, Dissertação de Mestrado, Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares – USP, 2006.  U.S. ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY AND SCIENCE APLICATIONS INTERNATIONAL CORPORATION. LCAccess–LCA101. Disponível em http://www.epa.gov/ORD/NRMRL/lcaccess/lca101.html. Acessado em 17/07/2012

- CHEHEBE, J. R. Análise do Ciclo de Vida de Produtos: ferramenta gerencial da ISO 14000. Rio de Janeiro: Editora Qualitymark . CNI, 1997. 120p.

- BAUEN, A. et. al. Fuel Cells for distributed generation in developing countries – an analysis. International Association for Hydrogen Energy. Elsevier Science Ltda. 2003. p. 695‐701.

- FREY, TH. & LINARDI, M. Effects of membrane electrode assembly preparation on the polymer electrolyte membrane fuel cell performance. Electrochimica Acta 50, 2004. p. 99 -105.

- BALDO, W. R Desenvolvimento de um Método de Preparação de conjuntos Eletrodo - Membrana - Eletrodo para Células a Combustível a Membrana Trocadora de Prótons (PEMFC). Dissertação (Mestrado em Ciências na Área de Tecnologia Nuclear - Materiais). Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares. Autarquia associada à Universidade de São Paulo. São Paulo. 2003.71p.

- MATHEY, J. Platinum 2005 Interim Review. Inglaterra.2005.

- OKOINSTITUTE A Balance o f Ecological Impact's f r om the Extraction / Production of PGM f o r Passenger Car Autocatalyses. 1997.

- ROBERTSON, A B. Platinum Group Metal Recycling Technology Development. Hydrogen Program. Department of Energy. Progress Report, 2003.

- WENDT, H, eí, al. Células a Combustível de Baixa Potência para Aplicações Estacionárias, Química Nova, vol, 25, n°3, 2002. p. 4 7 0 - 4 7 6 .